## Slide 1
SPI

## Slide 2
SPI (Serial Peripheral Interface) je sinkroni serijski komunikacijski protokol koji omogućava brzu razmjenu podataka.
Razvijen za povezivanje uređaja poput senzora, memorijskih čipova, ADC/DAC modula i drugih.
Brzina prijenosa veća u usporedbi s drugim protokolima.
Jednostavnost implementacije i podrška za višestruke slave uređaje.

## Slide 3: Arhitektura SPI sustava
Master uređaj: upravlja komunikacijom, generira takt signale.
Slave uređaji: periferni uređaji koji šalju/primaju podatke na zahtjev mastera.
Komunikacijski signali: SCK, MOSI, MISO, CS.

## Slide 4: Detaljna uloga SPI signala
SCK: Takt signal za sinkronizaciju mastera i slave uređaja.
MOSI: Kanal za prijenos podataka od mastera prema slave uređaju.
MISO: Kanal za prijenos podataka od slave uređaja prema masteru.
CS: Odabir specifičnog slave uređaja.

## Slide 5: Način rada SPI protokola
Full-duplex komunikacija omogućava prijenos i prijem podataka istovremeno.
Polaritet i faza takta definiraju 4 SPI moda: Mode 0, 1, 2, 3.
Primjeri modova:
- Mode 0: CPOL=0, CPHA=0 (takt nizak, uzorkovanje na uzlaznom bridu).
- Mode 3: CPOL=1, CPHA=1 (takt visok, uzorkovanje na uzlaznom bridu).

## Slide 6: Prednosti SPI
Relativno velika brzina prijenosa podataka (stotine MHz).
Jednostavan hardverski dizajn bez složenog softvera.
Full-duplex prijenos za visoku efikasnost.

## Slide 7: Nedostaci SPI
Veći broj linija za povezivanje slave uređaja.
Nema ugrađene provjere integriteta podataka.
Ograničena duljina zbog osjetljivosti na šum.